КРАН-БАЛКИ ОДНОБАЛОЧНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОПОРНЫЕ

Рисунок не определяет конструкцию крана

Основные преимущества: Плавность хода, большой срок службы, тормоз на передвижение, тельфер тип Т, монтажные соединения крана на высокопрочных болтах, окраска качественной эмалью.

Технические характеристики

Скорость передвижения крана,  20м/мин,    Скорость передвижения тали,  20м/мин

Скорость подъема тали,  8м/мин

| Пролет крана Lk, m | База крана Bk, m | Полная длинна крана L, m | Размеры, mm | Мощность передвижен., kW | Масса, kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lo | B | D | H1 | H2 | Hb | K |  |  |
| 4.5 | 1650 | 4.73 | 100 | 40 | 160 | 370 | 50 | 145 | 2080 | 2 x 0.25 | 1250 … 1600 |
| 6.0 |  | 6.23 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1400 … 1750 |
| 7.5 |  | 7.73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1550 …1800 |
| 9.0 |  | 9.23 |  |  |  |  |  |  |  | 2 x 0.37 | 1600 …1950 |
| 10.5 | 2150 | 10.73 |  |  |  | 450 |  |  | 2580 |  | 2340 ... 2990 |
| 12.5 |  | 12.73 |  |  |  | 500 |  |  |  |  | 2790 ... 3140 |
| 13.5 | 2600 | 13.73 |  |  |  |  |  |  | 3030 |  | 3550 ... 3900 |
| 15.0 |  | 15.23 |  |  |  | 550 |  |  |  |  | 3990 ... 4340 |
| 16.5 | 3200 | 16.73 |  |  |  | 600 |  |  | 3630 |  | 4380 … 4730 |
| 17.5 |  | 17.73 |  |  |  |  |  |  |  | 2 x 0.55 | 4580 … 4930 |
| 19.0 |  | 19.23 |  |  |  | 650 |  |  |  |  | 5260 … 5310 |
| 19.5 | 4000 | 19.73 |  |  |  | 700 |  |  | 4430 |  | 5850 … 6150 |
| 22.0 |  | 22.23 |  |  |  | 750 |  |  |  |  | 7080 … 7410 |
| 22.5 |  | 22.73 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7200 … 7530 |
| 24.0 |  | 24.23 |  |  |  | 850 |  |  |  |  | 8720 … 9050 |
| 25.5 | 4500 | 25.73 |  |  |  |  |  |  | 4930 |  | 9120 … 9450 |

Базовый тельфер Т10

| Высота на подъем телфера H, m | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | Lh1 | Lh2 | H min | Bh |
| 6 | 805 | 503 | 1060 | 575 |
| 9 | 915 |  |  |  |
| 12 | 1015 |  |  |  |
| 18 | 1215 | 1053 | 1160 |  |
| 24 | 1415 | 1253 |  |  |
| 30 | 1525 | 1303 | 1235 | 640 |
| 36 | 1630 | 1408 |  |  |

Производитель оставляет за собой право внесения изменений в параметры кран-балки, не влекущих изменений параметров, оговоренных в опросном листе.

В случае потребности в конкретном кране с особенными параметрами, Заказчик заполняет опросный лист для уточнения технических характеристик, параметров  крана.

Опросный лист

| Наименование организации |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| телефон (с кодом города) |  |
| E-mail |  |

| Грузоподъемность, т |  | Режим работы крана по ГОСТ 25546-82 | 1К; 2К; 3К; 4К; 5К |
| --- | --- | --- | --- |
| Высота подъема H, м |  | Климатическ. исполнение, категория размещения | У2; У3; У4; _______ |
| Пролет крана, Lп, м |  | Темп. окружающей среды | -20+40; -40+40 |
| Опорный кран | кв 50х50; Р24; Р70; Р43; Р50; Марка рельса ______ |
| Подвесной кран | Номер двутавра кранового пути 24М; 30М; 36М; 45М; |
| Полная длина крана L,м |  | Длина консолей, м | Левая______; Правая_______ |
| Микроскорость на | подъем пер. тали пер. крана | Тип управления | с пола; радиоуправление |
| Исполнение крана |
| общепромышленное; Пожаробезопастное; Взрывозащищенное |
| Клаcс пожароопасной зоны | П-I; П-II; П-IIа; П-III |
| Категория взрывоопасной смеси | IIA; IIB; IIC | Класс взрывоопасной зоны | B-1a |
| Группа взрывоопасной смеси | T1; T2; T3; T4; T5 |
| Дополнительные требования и опции к кран-балке: |
|  | Подпись |  | место печати |  |

Чтобы поставить галочку надо 2 раза кликнуть мышкой по ячейке и поставить «состояние по умолчанию» в «установлен»