| 1. Грузоподъемность, т |  |
| --- | --- |
| 2. Пролет крана Ln, м | 3,0 | 4,2 | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 |
| 3. Высота подъема крюка H, м | 6…36 |
| 4. Длина консолей l, м | 0,3…0,6 | 0,3…0,9 | 0,6…1,5 |
| 5. Номер профиля двутавровой балки для кранового пути по ГОСТ 19425 | 24М, 30М, 36М |
| 6. Размеры, мм | А min | 600 |
|  | В min | 1252 | 1452 | 1702 |
|  | b min*) | 630 | 730 | 855 |
| 7. Группа режима работы крана по ГОСТ 25546-82 (ISO 4301/1-86) | 3К (А3); 4К (А4); 5К (А5) |
| 8. Скорость, м/с | подъема | 0,13; 0,03/0,13*) |
|  | передвижения тали | 0,33; 0,53*) |
|  | передвижения крана | 0,35; 0,4; 0,5 (от 0 до номинальной скорости – с установкой преобразователя частоты с функциями плавный разгон/торможение) |
| 9. Управление краном | с пола; радиоуправление |
| 10. Токоподвод | Кабельный; открытый троллейный; закрытый троллейный |
| 11. Род тока и напряжение: | переменный - 380 В; 50 Гц |
| 12. Суммарная мощность электродвигателей (ПВ 40%), кВт (max)*) | 2х0,37 + 1,5 + 0,18 (2х0,18 при Нпод.>9м) |
| 13. Масса крана, т (max) | 0,74…1,86 |
| 14. Нагрузка на одну двухколесную ходовую тележку при работе крана, кН (max) | 7,2 | 7,4 | 7,8 | 8,5 | 9,2 |
| 15. Климатическое исполнение, категория размещения | У1, У2, У3 |
| 16. Температура окружающей среды, °С | -20...+40 (-40…+40) |
| 17. Исполнение крана | общепромышленное, пожаробезопасное |

| СВЕДЕНИЯ, СООБЩАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ КРАНА |
| --- |
| Грузоподъемность, т. |  |  |  |
| Пролет крана, Ln, м. |  |
| Длина консолей, lк |  |
| Высота подъема, H, м. |  |
| Температура эксплуатации, град. С |  |
| Климатическое исполнение |  |
| Исполнение крана |  |
| Токоподвод |  |
| Управление краном |  |
| Наименование транспортируемого груза |  |
| Количество заказываемых кранов |  |
| Дополнительные требования |  |
| Наименование предприятия-заказчика |  |
| Адрес предприятия-заказчика |  |
| Контактное лицо, ответственное за заказ крана (Ф.И.О., должность, контактный телефон) |  |
| место печати | ____________________________подпись |